## Slide 1
Introducción al Microcontrolador
Parte I.Arquitectura Genérica
Miguel Hernando
Diego Rodríguez Losada

## Slide 2
Introducción al Microcontrolador
Introducción.
Arquitectura del sistema Microcontrolador.
La memoria y el sistema de E/S.
Arquitectura de la CPU.
Funcionamiento.
Las Interrupciones

## Slide 3
¿Microprocesador o Microcontrolador?
Distinción vaga y se basa en aspectos funcionales
Ambos son capaces de ejecutar una serie de instrucciones previamente programadas.
El microcontrolador es habitualmente más “todoterreno”, mientras que el microprocesador es más “señorito”.
El microcontrolador suele incluir elementos que habitualmente son periféricos para un microprocesador.

## Slide 4
Arquitectura mínima
CPU
Memoria
Entradas
Salidas
Unidad Central de Proceso
Director del sistema
Interpreta Instrucciones
(Motorola 68HC11, Zilog Z80, Intel 8086, 386, Pentium, etc...)
Características Imp.:
  # instrucciones.
  MHz.
  Bus Datos.
  Bus Direcc.
  I/O
  Temp, Int, ...
Memoria
Lugar de almacenamiento de datos e Instrucciones. (Von-Newman)
Tipos (aleatorias):
  No volátiles (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH)
  Volátiles (RAM, DRAM, ...)
Dispositivos de Entrada y Salida.
Comunicación con el exterior.
Ratón, Pantalla, Teclado, puerto serie, CDA ...
BUS DE DATOS
BUS DE DIRECCIONES
BUS DE CONTROL
Bus de Datos
Valores
Interpretación variable
Bidireccional
Bus de direcciones
Conjunto de cables
Selección de contenidos
Codificación binaria natural.
Unidireccional
Bus de Control
Líneas Independientes
Read/Write
Interrupciones
Wait...

## Slide 5
La memoria
Lugar en donde se almacenan datos e instrucciones sin diferenciarlos.
En función del bus de datos, se almacenan en palabras más o menos grandes (8,16,32,64)
50
51
52
52
54
53
55
56
57
58
61
60
62
63
59
64
Dirección
Dato

## Slide 6
La memoria físicamente
Puede estar integrada en el interior del microcontrolador.
Representación esquemática
1K x 8bits
A0
A1
A9
A2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CS
R/W
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
Líneas Posiciones

## Slide 7
Dispositivos de entrada y salida
Pueden estar integrados en el interior del microcontrolador.
Se comportan como una memoria, aunque habitualmente son mucho más lentos.
Habitualmente hay que configurarlos mediante la escritura en una serie de direcciones de control.
Puertos serie, paralelo, displays, lineas digitales, DAC, ADC, DSP, discos externos, modem...

## Slide 8
Ejemplo de esquema general:
coger un dato de memoria.
CPU
EEPROM
RAM
PUERTO A
PUERTO B
Bus Datos
Bus Direcciones

## Slide 9
Mapa de direcciones
Memoria y E/S pueden comportarse de la misma manera, o bien ser diferenciados por el bus de control (IOREQ,MREQ).
Las direcciones quedan determinadas por circuitos lógicos externos (desde el punto de vista esquemático).
Elemento importante: el decodificador
A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CS

## Slide 10
Mapa de direcciones: un ejemplo
A0
A10
Dec 3/8
M 256x8
EPROM
RAM
RAM
M 256x8
M 256x8
Puerto A
R/W
Microcontrolador
0x000-0x0FF
0x100-0x1FF
0x200-0x2FF
0x300

## Slide 11
El núcleo: la CPU
¡Preparense!

## Slide 12
La CPU por dentro
ALU
R. PC
Bus de Datos Interno
Controlador Int.
Acumulador
R.Operando A
R.Operando B
R.Auxiliares
R.Estado
R.Instrucción
Latch Direcc.
Buffer Datos.
Bus de Control
Bus de Datos Ext.
Bus de Direcciones Ext.

## Slide 13
Funcionamiento básico de la CPU
La CPU realiza casi siempre lo mismo:
Lee la instrucción indicada en PC.
Si dicha instrucción necesita de datos, los trae e incrementa el PC.
Ejecuta la instrucción.
Vuelve a 1.
PODEMOS AFIRMAR SIN LUGAR A DUDAS...
UN ORDENADOR NO ES MÁS QUE UN TONTO MUY RÁPIDO
DATO 1
DATO 2
Instrucción
CODIGO
00110110
11001001
11000110
PC
El número de ciclos necesarios para ejecutar una instrucción es variable en función de su complejidad

## Slide 14
Algunas instrucciones de la CPU
Cargar un registro con un dato.
Leer una posición de memoria y almacenar su contenido en un registro interno
Escribir en una posición de memoria un dato que está en un registro interno.
Efectuar operaciones lógicas o aritméticas entre registros.
Transferir el contenido de un registro a otro.
Incrementar, rotar, desplazar, el contenido de un registro
Cargar un nuevo contador de programa.
Cambiar el valor de algunos biestables del estado interno de la CPU.
Etc...

## Slide 15
Ejemplo: varA=varA+varB
100
MEMORIA
PC
Código 67: Cargar en Registro A el dato en la dirección OP1
Controlador pone en el bus de direcciones el valor de PC.
Lee la instrucción del bus de datos y ordena al registro de instrucción que lo almacene e incrementa PC
Controlador detecta la necesidad de un dato:
  Recoge el dato y lo coloca en el latch de direcciones.
  Incrementa el PC.
Lee el dato de memoria y ordena al registro A que lo almacene
Código 68: Cargar en Registro B el dato en la dirección OP1
Controlador pone en el bus de direcciones el valor de PC.
Lee la instrucción del bus de datos y ordena al registro de instrucción que lo almacene e incrementa PC
Controlador detecta la necesidad de un dato:
  Recoge el dato y lo coloca en el latch de direcciones.
  Incrementa el PC.
Lee el dato de memoria y ordena al registro B que lo almacene
A
B
?
?
67
200
68
201
40
53
200
100
101
102
103
104
105
106
101
102
20
20
38
200
201
100
101
102
103
104
105
106
67
68
40
53
201
200
200
103
104
20
38
Código 40: Suma A+B
Controlador pone en el bus de direcciones el valor de PC.
Lee la instrucción del bus de datos y ordena al registro de instrucción que lo almacene e incrementa PC
Controlador ordena a la ALU realizar la operación.
El resultado se almacena en el acumulador.
67
68
40
53
201
200
200
105
20
38
100
101
102
103
104
105
106
Código 53: Guardar el dato del acumulador en la dirección OP1
Controlador pone en el bus de direcciones el valor de PC.
Lee la instrucción del bus de datos y ordena al registro de instrucción que lo almacene e incrementa PC
Controlador detecta la necesidad de un dato:
  Recoge el dato y lo coloca en el latch de direcciones, indica Escritura.
  Incrementa el PC.
  Ordena al acumulador poner el dato en el buffer de datos.
67
68
40
53
201
200
200
100
101
102
103
104
105
106
106
107
20
38
58
38

## Slide 16
Concepto de subrutina
Zona independiente del programa que puede ser ejecutada repetidamente.
Memoria
de Programa
Instrucción “llamada
a subrutina”
Instrucción “Fin
de subrutina”
Mediante la pila, el micro sabe “donde” y “cómo” debe volver (con cierta ayuda)

## Slide 17
Concepto de interrupción
Es quizá el mecanismo del microcontrolador más importante para la conexión con el exterior.
Son subrutinas que se inician no por una instrucción, sino por una señal hardware.
Programa
Instante de la interrupción
Instrucción “Fin
de interrupción”
CPU
Rutina de atención
de interrupciones